## Slide 1: Hardware Fundamentals
Computer System Components
Storage Devices
Device Connections and Interfaces

## Slide 2: Common Computer Components
External Device
Input Devices
Display Device
System Unit
External Device

## Slide 3: The Motherboard

## Slide 4: The CPU
MULTICORE, MULTICPU

## Slide 5: The CPU
1. ซีพียูตระกูล Pentium 4
670, 661, 660, 651, 650, 641, 640, 631, 630, 551, 541, 531, 521 [มี Hyper-Threading]524, 519K, 516, 511, 506 [ไม่มี Hyper-Threading] CPU Single-core มีความเร็วตั้งแต่ 2.66 - 3.80GHz มี Cache L2 ตั้งแต่ 1 - 2MB มี FSB ตั้งแต่ 533 – 800MHz มีระบบประหยัดพลังงาน Intel SpeedStep (ยกเว้น Pentium 551, 541, 531, 521, 524, 519K, 516, 506) รองรับ EM64T มีเทคโนโลยีป้องกันการโจมตีของไวรัส ใช้การผลิตแบบ 90 และ 65นาโนเมตร บน LGA775
2. ซีพียูตระกูล Pentium D
960, 950, 945, 940, 930, 925, 920, 915, 840, 830, 820, 805 CPU Dual-core มีความเร็วตั้งแต่ 2.8 - 3.60GHz มี Cache L2 ตั้งแต่ 2 - 4MB มี FSB 800MHz ไม่มี Hyper-Threading มีระบบประหยัดพลังงาน Intel SpeedStep (ยกเว้น PentiumD820,805) รองรับ EM64T มีเทคโนโลยีป้องกันการโจมตีของไวรัส ใช้การผลิตแบบ 90 และ 65นาโนเมตร บน LGA775

## Slide 6
4. ซีพียูตระกูล Core 2 Duo
E6700, E6600, E6400, E6300, E7600, E7500, E7400, E7300, E7200, E8600, E8500, E8400 CPU Dual-core มีความเร็วตั้งแต่ 1.86 – 3.33GHz มี Cache L2 ตั้งแต่ 2 - 4MB FSB ตั้งแต่ 1333 - 1066MHz ไม่มี Hyper-Threading มีระบบประหยัดพลังงาน Intel SpeedStep รองรับ EM64T มีเทคโนโลยีป้องกันการโจมตีของไวรัส ใช้การผลิตแบบ 45นาโนเมตร บน LGA775
5. ซีพียูตระกูล Core 2 Quad
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™2 Quad ซึ่งมีพื้นฐานจากการปฏิวัติทางนวัตกรรมของ Intel® Core™ microarchitecture มอบ หน่วยประมวลผลสี่แกนหลักในโปรเซสเซอร์ตัวเดียว การใช้งานแบบมัลติเธรดและมัลติทาสกิ้งในสภาพแวดล้อมการทำงานที่บ้านและใน สำนักงานเวอร์ชั่นล่าสุดของโปรเซสเซอร์นี้สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีการผลิต 45nm ของ Intel เพิ่มความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์เป็นสองเท่า เป็นการช่วยเพิ่มสมรรถนะและความเร็วเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า และช่วยเพิ่มขนาดแคชเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 50 เปอร์เซ็นต์
The CPU

## Slide 7
6. ซีพียูตระกูล Core 2 Extreme
CPU Dual-core ความเร็ว 2.93GHz มี Cache L2 ขนาดใหญ่ถึง 4MB FSB 1066MHz ไม่มี Hyper-Threading มีระบบประหยัดพลังงาน Intel SpeedStep รองรับ EM64T มีเทคโนโลยีป้องกันการโจมตีของไวรัส ใช้การผลิตแบบ 45 นาโนเมตร บน LGA775
7. ซีพียูตระกูล Core i3,i5,i7
The CPU
http://www.cpubenchmark.net/

## Slide 8: Memory
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read Only Memory - ROM)
เป็นหน่วยความจำแบบสารกึ่งตัวนำชั่วคราวชนิดอ่านได้อย่างเดียว ใช้เป็นสื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์ เพราะไม่สามารถบันทึกซ้ำได้ (อย่างง่ายๆ) เป็นความจำที่ซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอยู่แล้ว และพร้อมที่จะนำมาต่อกับไมโครโพรเซสเซอร์ได้โดยตรง หน่วยความจำประเภทนี้แม้ไม่มีไฟเลี้ยงต่ออยู่ ข้อมูลก็จะไม่หายไปจากน่วยความจำ (nonvolatile)
Notes: จะเป็นส่วนช่วยเก็บข้อมูลจากการประมวลผลของ CPU โดยในแรมจะมีชิพที่เก็บทรานซิสเตอร์นับล้านๆตัว และแรมจะมีสองประเภทคือ ROM และ RAM
RAM จะต้องใช้ไฟเลี้ยง

## Slide 9: Memory
2. หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้ (Random Access Memory - RAM)
เป็นหน่วยความจำหลัก ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน หน่วยความจำชนิดนี้ อนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้ในตำแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ และรวดเร็วพอสมควร ซึ่งต่างจากสื่อเก็บข้อมูลชนิดอื่นๆ อย่างเทป หรือดิสก์ ที่มีข้อจำกัดในการอ่านและเขียนข้อมูล ที่ต้องทำตามลำดับก่อนหลังตามที่จัดเก็บไว้ในสื่อ หรือมีข้อกำจัดแบบรอม ที่อนุญาตให้อ่านเพียงอย่างเดียว
Notes: จะเป็นส่วนช่วยเก็บข้อมูลจากการประมวลผลของ CPU โดยในแรมจะมีชิพที่เก็บทรานซิสเตอร์นับล้านๆตัว และแรมจะมีสองประเภทคือ ROM และ RAM
RAM จะต้องใช้ไฟเลี้ยง

## Slide 10: The System Bus
System Bus
Hard Drive Controller
Video Controller
Memory

## Slide 11: Storage Devices

## Slide 12: Power Supplies
Socket for Power Cord
Power Switch
Voltage Switch
Fan

## Slide 13: Cooling Systems
Fan

## Slide 14: Expansion Cards
Cooling Fan
Cooling Fan
Connector
Ports

## Slide 15: Riser Cards

## Slide 16: Firmware
Firmware_update.exe
Programmable ROM Chip
Internet
Firmware Manufacturer
}/* Startup sequence */
if ((usd=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,IPPROTO_UDP))==-1)
{perror ("socket");exit(1);}
setup_receive(usd, INADDR_ANY, udp_local_port);
setup_transmit(usd, hostname, NTP_PORT);
primary_loop(usd, probe_count, cycle_time);
close(usd);
return 0;
}
Contains code to fix errors or support new hardware

## Slide 17: The System BIOS
ROM BIOS Chip

## Slide 18: The POST
Power supply
CPU
BIOS
BIOS memory
Memory
I/O bus or I/O controller

## Slide 19: Floppy Drives
Front view of 3.5-inch floppy disk drive
3.5-inch floppy disk
Rear view of floppy disk drive
Data Cable
Power Cable

## Slide 20: Hard Drives

## Slide 21: Types of Hard Drives
PATA
SCSI
SATA

## Slide 22: Types of Hard Drives
อินเตอร์เฟสแบบ PATA หรือ Parallel ATA
อินเตอร์เฟสแบบ SATA หรือ Serial ATA
Notes: http://www.youtube.com/watch?v=3y2_lR2jssc

## Slide 23: Optical Disks
A CD-R disc
CD-ROM
CD-R
CD-RW
DVD-ROM
DVD-R
DVD+R
DVD+R DL
DVD-RW
Dual Layer DVD-RW
DVD+RW
DVD-RAM
BD-ROM
BD-R
BD-RE

## Slide 24: Optical Disks
แผ่น DVD-R (Digital Versatile Disc-Recordable) เป็นแผ่นที่สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายครั้ง (Multi Section) จนกว่าจะเต็มแผ่น โดยสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ต่อจากข้อมูลเก่าไปเรื่อยๆ จนเต็มแผ่น เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วไม่สามารถลบหรือบันทึกข้อมูลใหม่ทับบนข้อ มูลเดิมที่บันทึกไปแล้วได้
แผ่น DVD+R (Digital Versatile Disc+Recordable) เป็นแผ่นที่สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายครั้ง (Multi Section) จนกว่าจะเต็มแผ่น โดยสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ต่อจากข้อมูลเก่าไปเรื่อยๆ จนเต็มแผ่น เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วไม่สามารถลบหรือบันทึกข้อมูลใหม่ทับบนข้อ มูลเดิมที่บันทึกไปแล้วได้

## Slide 25: Optical Disks
ความแตกต่าง
ความเข้ากันได้ของเครื่องเล่น ช่วงแรกแผ่น –R จะเข้ากันได้กับเครื่องเล่นได้มากกว่า +R แต่ปัจจุบันเครื่องเล่นสมัยใหม่ เข้ากันได้มากขึ้นแล้ว
ระยะห่างของข้อมูลในการบันทึกแบบ Multi Session เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูลขนาดเท่ากันบันทึกข้อมูลลงบนแผ่น –R และ +R เรื่อยๆจนเต็มแผ่น ผลคือ แผ่น -R จะเสียพื้นที่ในการเพิ่มมากกว่าแบบ +R เล็กน้อย แต่ความจุรวมจะมากกว่าแผ่น +R จะสามารถบันทึกข้อมูลได้น้อยกว่า +R เนื่องจาก –R จะใช้พื้นที่ระหว่าง Multi Session มากกว่า +R จึงทำให้สามารถบันทึกข้อมูลได้น้อยกว่านั่นเอง
2 ค่าย 2 มาตรฐาน เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้ผลิตชั้นนำ กำหนดมาตรฐานขึ้นมา 2 กลุ่มคือ
  a.DVD Forum (DVD-RW) เป็นมาตรฐานแรกเกิดจากการร่วมกลุ่มระหว่าง Pioneer Toshiba Panasonic NEC และ Sanyo เป็นผู้ดูแลมาตรฐาน DVD-R/RW
  b.DVD Alliance (DVD+RW) เกิดจากการรวมกลุ่มกันระหว่าง HP Philips Sony Yamaha และ Mitsubishi เป็นผู้ดูแลมาตรฐาน DVD+R/RW
เนื่องจาก DVD+R/RW ถูกพัฒนาภายหลัง จึงได้แก้ไขข้อผิดพลาดของ DVD-R/RW ให้สามารถหยุดการเขียนและเขียนต่อได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลารอและใช้เทคโนโลยี Lossless Linking ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกและการอ่านข้อมูล ใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึ้น

## Slide 26
แผ่น DVD-RW (Digital Versatile Disc-Rewritable)
เป็น แผ่นที่สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายครั้ง การบันทึกข้อมูลแต่ละครั้งต้องเป็นการบันทึกทั้งแผ่น ไม่สามารถเพิ่มเติมภายหลังได้ หากต้องการบันทึกข้อมูลต้องทำการลบข้อมูลเก่า (Erase Data) จึงจะสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ได้ สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ได้กว่า 100,000 ครั้ง
แผ่น DVD+RW (Digital Versatile Disc Rewritable)
เป็น แผ่นที่สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายครั้ง การบันทึกข้อมูลสามารถบันทึกข้อมูลได้ทั้ง บันทึกข้อมูลแบบครั้งเดียวหรือบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่อง โดยไม่ต้องลบข้อมูลเก่าก่อน (Erase Data) สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ได้กว่า 100,000 ครั้ง
แผ่น DVD-RAM (Digital Versatile Disc - Random Access Memory)
เป็นดีวีดี แบบใหม่กำลังได้รับความนิยม การทำงานเข้าถึงข้อมูลในแบบลำดับ เหมือนกับ Hard Disc โดย จะทำการบันทึกจะวางข้อมูลที่อยู่บนแผ่นต่อกันไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดข้อมูลนั้นๆ และการอ่านจะเริ่มต้นจากจุดแรกของข้อมูลนั่นๆ การบันทึกข้อมูลจะต้องเป็นไดร์ฟชนิดพิเศษในการอ่านและเขียนข้อมูล ข้อดีสามารถบันทึกข้อมูลซ้ำไปซ้ำมาได้มากกว่า 100,000 ครั้ง ทำให้ถูกนำไปใช้อุปกรณ์สมัยใหม่มากขึ้นเช่น กล้่องวิดีโอดิจิตอล

## Slide 27: Optical Drives

## Slide 28: Tape Drives

## Slide 29: Solid State Storage
43 mm
36 mm
Compact Flash
card fits in here
USB adapter connects the CompactFlash reader to the computer

## Slide 30: Types of Solid State Storage
USB flash drives
SSDs
CF cards
SM cards
xD-Picture Cards
MSes
SD cards
MMCs

## Slide 31: Ports
Mouse and Keyboard Ports
USB Ports
Display Port
Parallel Port
Multimedia Ports
Network Connection Port

## Slide 32: Computer Connections
USB Connector
Cable

## Slide 33: Serial Connections
25-pin serial port
on a serial device
25-pin end of serial cable connects
to modem and 9-pin end
connects to computer’s serial port

## Slide 34: Parallel Connections
Parallel Connector
Parallel Cable

## Slide 35: USB Connections
Type A connector connects to
USB port on the computer or on a hub
Type B connector
connects to USB device

## Slide 36: IEEE 1394 and FireWire Connections
FireWire Port
FireWire Device
FireWire 6-Pin Connector

## Slide 37: SCSI Connections
SCSI Connector
SCSI Cable

## Slide 38: PATA Connections
PATA Data Cable
PATA Power Cable
PATA Port

## Slide 39: SATA Connections
SATA Power Cable
SATA Data Cable

## Slide 40: Display Cable and Connector Types
VGA
DVI
HDMI
Mini-HDMI
S-Video
Component/RGB
Composite video
Coaxial
DisplayPort
RCA
BNC

## Slide 41: Audio/Video Connections
Single-core/shielded cable
One pair/shielded cable
TS and TRS connectors
3-pin XLR connectors

## Slide 42: Comparing Analog and Digital Video
Analog Transmissions
Digital Transmissions
Carries information as continuous waves of electromagnetic or optical energy
One at a positive voltage
Zero at the ground or zero voltage state

## Slide 43: Wireless Device Connections
Bluetooth
IR
RF (Radio frequency)

## Slide 44: Reflective Questions
1. How many of the personal computer components described are familiar to you?
2. Which of the device connections discussed were familiar to you? Which were new?